## Slide 1
PoC / 技術提案
クラウドネイティブ
組み込み開発環境
〜 AIと自動化で変わる ハードウェア開発の新常識 〜
☁ GitHub Codespaces
クロスコンパイル環境
↓
⚡ AWS EC2 Graviton
ARM64 クラウドシミュレーション
↓
🔧 Raspberry Pi 5
実機デプロイ（変更なし）
2026年5月

## Slide 2
01 課題
従来の組み込み開発が 抱えるボトルネック
🔩 ハードウェア依存
実機がなければ開発・テストできない → 新人・リモートワーカーが参加できない
🔄 環境差異リスク
開発者ごとに異なる OS / ツールチェーン →「自分の環境では動く」問題が頻発
🐢 CI/CD の未整備
組み込みバイナリの自動テストが困難 → バグが実機フェーズまで発見されない
💸 コスト・スケール
テスト用ハードウェア調達・管理コストが高額 → 開発台数分のデバイスが必要

## Slide 3
02 業界トレンド
AI・クラウドが変える 組み込み開発の地平
🤖 AI Coding Assistant の台頭
• GitHub Copilot / Claude Code がドライバ・テストコードを自動生成 • AI はクラウド上で動作 → ハードウェアへの直接アクセス不可 • → 仮想デバイス層が AI 活用の鍵になる
☁ クラウド IDE の普及
• GitHub Codespaces / Gitpod が標準化 • ブラウザだけで本格的な C/C++ クロスコンパイルが可能 • → ローカル環境セットアップゼロ
🏭 デジタルツイン化の加速
• AWS IoT TwinMaker / Azure Digital Twins が成長市場 • 実機と同一ロジックをクラウドで先行検証するアプローチが主流に • → 本 PoC はその最小構成を実証
📡 Edge AI × ARM の爆発的成長
• Raspberry Pi 5 / NVIDIA Jetson / Apple M シリーズすべて ARM64 • クラウド（EC2 Graviton）と実機が同一 ISA • → 「一度ビルド、どこでも動く」が現実的に

## Slide 4
03 ソリューション
ExperimentalDevEnv
「ハードウェアなしで始め、同じバイナリを実機に展開する」 クラウドネイティブ組み込み開発 PoC
Zero Setup
GitHub Codespaces で クロスコンパイル環境を 即時起動 ローカル環境構築不要
Cloud Simulate
AWS EC2 Graviton で GPIO / I2C / SPI を仮想化 ブラウザで ハードウェアを操作
Real Deploy
同一バイナリを Raspberry Pi 5 に展開 コード変更ゼロで 実機動作を確認
→
→
★ 開発から実機検証まで全工程をクラウドで完結 ★

## Slide 5
04 アーキテクチャ
3層パイプライン構成
Tier 1 ビルド層
GitHub Codespaces (x86_64, Ubuntu 24.04)
• aarch64-linux-gnu-gcc でクロスコンパイル • libfuse3, linux-headers 含む完全な組み込み toolchain • VSCode タスクで one-click ビルド & デプロイ
↓ cross-compile & scp
Tier 2 シミュレーション層
AWS EC2 Graviton (ARM64, Ubuntu 24.04)
• LD_PRELOAD shim で GPIO / SPI をインターセプト • CUSE（Userspace キャラクタデバイス）で I2C をエミュレート • Python WebSocket ブリッジ → ブラウザのインタラクティブ HW パネル
↓ cross-compile & scp
Tier 3 実機層
Raspberry Pi 5 (ARM64, Raspberry Pi OS)
• 同一バイナリを scp でデプロイ（変更なし） • lgpio で実 GPIO / I2C / SPI デバイスを直接制御 • VL53L0X センサー・MFRC-522 RFID・SSD1306 OLED 動作確認済

## Slide 6
05 技術詳細
ハードウェア仮想化の仕組み
GPIO シム gpio_shim.so
LD_PRELOAD フック /dev/gpiochip0 ioctl を インターセプト Unix ソケット経由で LED 状態を送信 ボタン入力を注入
I2C CUSE スタブ cuse_i2c
FUSE3 で /dev/i2c-1 仮想デバイス生成 アドレスで振り分け: 0x29 → VL53L0X 0x3C → SSD1306
SPI シム spi_shim.so
LD_PRELOAD フック /dev/spidev0.0 ioctl MFRC-522 レジスタ プロトコルを 完全エミュレート
Web ブリッジ bridge.py
Python asyncio WebSocket ↔ Unix ソケット ブラウザで リアルタイム HW 可視化
アプリケーションコードは EC2 シム / RasPi5 実機で完全に同一。LD_PRELOAD や CUSE は透過的に置き換わる。

## Slide 7
06 実績・検証結果
PoC で実証済みの機能
コンポーネント
インターフェース
EC2 シム
RasPi5 実機
ステータス
LED + ボタン
GPIO
✅ 完全シミュレーション
✅ 実機テスト済
完了
VL53L0X センサー
I2C
✅ レジスタエミュレーション
✅ 実デバイス動作
完了
MFRC-522 RFID
SPI
✅ レジスタエミュレーション
✅ カード読み取り
完了
SSD1306 OLED
I2C
✅ フレームバッファ→Canvas
⏳ モジュール待ち
進行中
Web パネル
WebSocket
✅ リアルタイム操作
—
完了
~1,700 行
C コード
3 種
HW I/F (GPIO/I2C/SPI)
0 行
実機向け コード変更

## Slide 8
07 AI 活用の可能性
Claude Code × 組み込み開発
本環境はクラウド上の AI との親和性が高く、AI-Driven 開発フローへの拡張が自然に行える
💡 ドライバコード生成
Claude Code が I2C / SPI デバイスのドライバを 自動生成 → CUSE スタブで即テスト 実機なしで動作確認が完結
🧪 自動テストシナリオ
AI がシミュレーション環境に仮想センサー値を注入 境界値・異常値を自動生成してテスト CI/CD パイプラインに組み込み可能
📊 ハードウェアトレース解析
GPIO / I2C / SPI のトレースログを AI に渡し バグ原因を自動推定・修正提案 デバッグ工数を大幅削減
🚀 コード品質ゲート
PR 時に AI がドライバコードをレビュー メモリ安全性・タイミング問題を静的解析 ハードウェア起因のバグを事前に防止
→ AI は「クラウドに閉じた存在」だからこそ、クラウドで完結する本仮想 HW 環境と相性が最高

## Slide 9
08 ロードマップ
今後の展開・拡張計画
Phase 1
Now ✅ PoC 完了
• GPIO / I2C / SPI シミュレーション確立
• EC2 Graviton 上でブラウザ HW パネル稼働
• RasPi5 実機デプロイ（同一バイナリ）検証済
Phase 2
Next 🔧 機能拡張
• SSD1306 OLED シミュレーション完成
• LCD HAT (ST7789) シム追加
• CI/CD パイプライン統合（GitHub Actions）
Phase 3
Future 🚀 AI 統合
• Claude Code によるドライバ自動生成フロー
• AI 自動テストシナリオ生成
• 複数デバイス対応（Jetson Nano, BeagleBone）
Phase 4
Vision 🌐 製品化
• SaaS 型仮想 HW 環境プラットフォーム
• 企業向け組み込み CI/CD ソリューション
• エッジ AI デバイス開発の標準環境へ
→ 時間軸

## Slide 10
09 まとめ
ExperimentalDevEnv が提供する価値
クラウドで完結する組み込み開発パイプラインにより、 ハードウェアへの依存を排除しながら本物の組み込みソフトウェアを開発・検証できる
🕐 開発速度 10×
ハード依存ゼロで 即日開発開始
🔒 品質向上
クラウド CI/CD で 自動テスト
💰 コスト削減
テスト機材費・ 管理コストを圧縮
🤖 AI 対応
Claude Code と シームレスに統合
本 PoC をベースに、組み込み開発の新しいスタンダードを共に構築しましょう
ExperimentalDevEnv | github.com/thousandsofties/experimentaldevenv